Акционерное общество по разработке и

совершенствованию технологий строительства

сооружений связи АО “ССКТБ-ТОМАСС”

СТОЙКИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СУ 1 и СУ 2

ПАСПОРТ

СУ- 00 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

В качестве металлоконструкции для создания оборудования кроссовой коммутции на местных, внутризоновых и магистральных сетях связи.

Обязательному подтверждению соответствия в области связи не подлежит.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура от +5 до +40( С;

- Относительная влажность 45-80 %;

- Атмосферное давление 60,0-106,7 кПа (450-880 мм рт. ст.)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Типоразмеры, варианты сборок стоек, габаритные размеры, и удельная нагрузка (без компонентов и кабелей) – на рис. 1…5.

3.2 Типы устанавливаемых компонентов и максимальная емкость смонтированных стоек указана в табл. 1

Таблица 1

| Тип держателей | Тип плинтов или панелей | Шаг установки, мм | Максимальная емкость стоек* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СУ1/20 | СУ1/23 | СУ2/20 | СУ2/23 |
|  |  |  | Количество пар |
| Уголок K | Плинты LSA- PLUS “Krone” 10х2 (8х2) | 22,5 | 740 (592) | 880 (704) | 1480 (1184) | 1760 (1408) |
| Профиль “Стержень К” | Плинты LSA- Profil “Krone” 10х2 (8х2) | 22,5 | 740 (592) | 880 (704) | 1480 (1184) | 1760 (1408) |
|  |  | 25 | 660 (528) | 780 (624) | 1320 (1056) | 1560 (1248) |
|  | Плинты LSA-Profil “Krone” 2/8 abs | Количество трактов |
|  |  | 32,5 | 208 | 240 | 416 | 480 |

* Приведенные значения максимальной емкости относятся к стойкам с кабельспуском (варианты сборок С3, С4 и С5). Емкость стоек без кабельспусков (варианты стоек С1 и С2) ограничивается технологическим пространством подвода кабелей и не должна превышать 800 пар многопарных кабелей на один вертикальный ряд.

Применение кабелей с витыми парами на стойках без кабельспусков не рекомендуется.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

### Таблица 2

| №№ | Наименование | Обозначение | Кол-во | Документ на комплектацию | Монтажные рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каркас базовый СУ 1/20 | СУ 1/200-01.00.00.00 |  |  |  |
| 2. | Каркас базовый СУ 1/23 | СУ 1/230-01.00.00.00 |  |  |  |
|  | Каркас базовый СУ 2/20 | СУ 2/200-01.00.00.00 |  |  |  |
|  | Каркас базовый СУ 2/23 | СУ 2/230-01.00.00.00 |  |  |  |
| 3. | Шины заземления | СУ 1/200-00.00.00.04 |  | Установлены на каркасе |  |
| 4 | Опоры (комплект) | СУ 1/200-00.00.00.03 |  | СУ 1/20-00.03 ЛУ | Рис.6 |
| 5. | Кабельспуск (комплект) | СУ 1/200-02.00.00.00 |  | СУ 1/20-02.00 ЛУ | Рис.7 и 8 |
|  | Кабельспуск (комплект) | СУ 1/230-02.00.00.00 |  | СУ 1/23-02.00 ЛУ |  |
| 6. | Проставка | СУ 1/200-09.00.00.00 |  | СУ 1/20-09.00 ЛУ | Рис.9 или 10 |
| 7. | Проставка | СУ 2/200-04.00.00.00 |  | СУ 2/20-04.00 ЛУ | Рис.11 или 12 |
| 8. | Проставка | СУ 1/200-07.00.00.00 |  | СУ 1/20-07.00 ЛУ | Рис.13 |
| 9. | Крепление пристенное | СУ 1/200-16.00.00.00 |  | СУ 1/20-16.00 ЛУ | Рис.14 |
| 10. | Комплект монтажный | СУ 1/200-17.00.00.00 |  | СУ 1/20-17.00 ЛУ | - |
| 11. | Комплект дюбельный | КСЦ-КД.00 |  | КСЦ-КД.00 ЛУ | - |
| 12. | Комплект держателей «Стержень К» КД СК1 (для плинтов LSA-PROFIL) | СУ 1/200-12.00.00.00 СУ 1/230-12.00.00.00 |  | СУ 1/20-12.00 ЛУ | Рис.15 |
| 13. | Комплект держателей «Уголок К»: КД УК1; КД УК2 КД УК3; КД УК4 (для плинтов LSA PLUS) | СУ 1/200-11.00.00.00.А СУ 1/200-11.00.00.00.А-01 СУ 1/230-11.00.00.00 СУ 1/230-11.00.00.00-01 |  | СУ 1/20-11.00 ЛУ | Рис.16 Рис.20 |
| 14. | Провод заземления | СУ 1/200-00.01.00.00 |  |  |
| 15. | Комплектация компонентами и принадлежностями |  |  | По отдельному заказу |
| 16. | Паспорт | СУ-00 ПС | 1 |  |
| 17. | Инструкция по электромонтажу | СУ-00 ИМЭ |  | На партию до 5 изделий |

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Монтаж металлоконструкции

5.1.1 Монтаж металлоконструкции при поставке в разобранном виде производите согласно, прилагаемых рисунков по сборке.

Внимание:

- Под крепеж деталей с полимерным или лакокрасочным должна обязательно устанавливаться зубчатая шайба. Момент затяжки всех крепежных соединений должен быть не менее 10 Нм.

- При установке комплектов держателей произведите их электрическое подсоединение к шине заземления на стойке с помощью гибких перемычек (рис.14-16).

5.1.2 Прикрепите стойку на месте установки с помощью дюбельного комплекта.

5.1.3 Произведите подсоединение стойки к защитному заземлению. Сечение заземляющего проводники должно быть не менее 50 мм2 по меди.

5.14 Проверьте надежность крепежных соединений частей металлоконструкции опробыванием и прозвонкой на наличие электрического соединения каждой детали с болтом заземления.

5.15 Расположение компонентов на стойках, подвод кабелей и электромонтаж производите согласно, рекомендаций «Инструкции по электромонтажу СУ-00 ИМЭ».

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка СУ - ..........................заводской номер ...................................  соответствует техническим условиям ТУ 5295-027-05032140 –00 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска .................................................... 20       г.

Начальник ОТК ............................................... (Подпись)

М.П.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стойка СУ - .............................. заводской номер.......................………………
упакована .............................................................................................................. 
                          (наименование предприятия)

Согласно требованиям, предусмотренным  конструкторской документацией.

Дата упаковывания ........................................ 20…...г.

Упаковывание произвел .................................(Подпись)

М. П.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стойки СУ -          требованиям технических условий ТУ 5295-027-05032140-00 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Хранение стойки должно производиться по условиям хранения для группы 3 (Ж 3) ГОСТ 15150 в складских помещениях изготовителя и потребителя.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.